Пила ленточная A/E155

Пила ленточная A/E155. Максимальная гигиена, легко очищается. Превосходное соотношение цена - качество. Предназначена для мясных и продовольственных магазинов, а также предприятий общественного питания.

|  | Основные характеристики • Гладкие и легкоочищаемые поверхности изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304; • Рабочее место, корпус, защитный кожух и кожух полотна изготовленны из высококачественной нержавеющей стали AISI 304; • Съёмный бункер для отходов; • Легкосъёмный скребок полотна. Надежность • Высокоскоростной вентелируемый двигатель; • Електрические элементы размещены в водонепроницаемом коробе (по классу защиты IP 56); • Кнопка СТОП грибовидной формы; • Цепь управления низковольтная (24 В); • Защитные кожухи ленточной пилы снабжены микровыключателями; • Ленточная пила соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности. • ГАРАНТИЯ - 2 года. |
| --- | --- |

|  | Технические характеристики Мощность 3 фазы (кВт) 0.75 Мощность 1 фазы (кВт) 0.75 Скорость двигателя (обор/мин) 1450 Скорость движения полотна (м/с) 15 Диаметр колеса (мм) 200 Полотно (мм) 1.550х16 Высота пропила (мм) 215 Глубина пропила (мм) 182 Рабочий стол (мм) 367х415 Вес (кг) 32 |
| --- | --- |